Movimento 5 Stelle

Gruppo Consiliare Regione Puglia

Via Capruzzi n°212 – BARI

Al Presidente del Consiglio Regionale

MARIO COSIMO LOIZZO

S E D E

Al Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

S E D E

All’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

DOMENICO SANTORSOLA

S E D E

OGGETTO: Interrogazione sul dimensionamento e sullo stato di funzionamento dei sistemi per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani presenti nella Regione Puglia.

Il sottoscritto  Antonio Salvatore Trevisi in qualità di Consigliere Regionale e Componente della V Commissione Ambiente.

PREMESSO CHE

- i comuni, dopo essere stati penalizzati con l’ecotassa per gli scarsi risultati raggiunti in termini di percentuale di RD, a seguito della aggiudicazione di alcuni nuovi appalti in ARO, rischiano di trovarsi nella situazione paradossale di migliorare la raccolta differenziata senza che ci siano impianti sufficienti ad accogliere e trattare la frazione organica differenziata;

- dal dato estrapolato dal portale regionale dell'ambiente per l’intera regione si rileva, nel dettaglio, quanto segue:

| Totale differenziata | Ton 432.967 |  |
| --- | --- | --- |
| Totale indifferenziata | Ton 906.244 |  |
| Totale RSU | Ton 1.342.430 |  |
| Percentuale differenziata | 32,21 % |  |

- da ciò si evince che nell’arco dell’anno 2015 il totale dei rifiuti raccolti in tutta la regione è stato pari a 1.342.430 Ton. Tuttavia gli esperti del settore "pesano" con almeno un 40% del totale la percentuale della frazione organica prodotta sul territorio regionale, dunque: 536.972  Ton.

PRESO ATTO CHE

- la costruzione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti organici richiede, mediamente 18/24 mesi;

- non è chiaro dove confluiranno 536.972  Ton. annue di rifiuti organici della regione nei prossimi anni;

- nelle previsioni più ottimistiche la capacità di assorbimento degli impianti sull’intero anno (365 giorni) dovrebbe consentire una capacità giornaliera complessiva degli stessi di almeno 1.471 Ton/giorno.

CONSIDERATO CHE

- attualmente esistono impianti con una capacità produttiva stimata di circa 700 Ton/giorno (al momento Tersan a Modugno ne assorbe la gran parte con non pochi problemi per i residenti nelle abitazioni limitrofe all’impianto), mentre concretamente occorrono sul territorio regionale sistemi di compostaggio che possano trattare almeno ulteriori  700 Ton/giorno. Cosa che risulta molto lontana dall’odierno stato delle cose;

- sussiste il realistico rischio che per numerosi comuni di dover portare la frazione organica in discarica, nonostante sia stata correttamente separata e conferita dai cittadini, con la relativa conseguenza che l’ecotassa verrebbe percepito dalla comunità quale ingiusto tributo vessatorio emesso dalla Regione che, da un lato, ha penalizzato (nonostante criteri molto discutibili) i comportamenti non virtuosi dei comuni, ma d'altro canto, a tutt’oggi, non è assolutamente in grado di gestire gli effetti di questa politica dal punto di vista infrastrutturale;

- la Regione, in alternativa, potrebbe aver scelto di non continuare sulla strada tracciata dalla legge regionale 24 del 2012 e ha in mente soluzioni diverse che non ha chiaramente comunicato.

Interrogano

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e il Presidente della Giunta

Per conoscere:

- Se e quali azioni la Regione ha intrapreso o intende intraprendere per garantire il corretto svolgimento del ciclo del trattamento della frazione organica differenziata che dovrebbe essere indifferibilmente utilizzata in maniera virtuosa per nutrire e concimare terreni agricoli poveri di sostanza organica nonché a rischio desertificazioni come quelli presenti nel nostro territorio regionale;

- se e come la Giunta si sta attivando per scongiurare e prevenire il rischio che si vada verso la direzione dell’incenerimento e/o della discarica della frazione organica differenziata dei rifiuti.

BARI, 25/01/2016

I Consiglieri Regionali

Antonio Salvatore Trevisi